附件1-

数据中心硬件升级技术参数

# 技术参数要求

指标参数需要满足同等性能或以上性能。

## vsan服务器

| 序号 | 指标项 | 详细功能要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设备制造商 | 国产品牌，技术成熟可靠，提供CCC国家认证证书复印件，并提供原厂盖章 |
| 2 | 高度 | ≥2U机架式，带滑动导轨 |
| 3 | CPU | ≥2颗2.9G, 16C/32T, 11.2GT/s, 24M缓存 |
| 4 | 内存 | 内存插槽：支持≥32个DIMM插槽，提供官网截图证明 |
|  |  | 内存类型：8GB/16GB/32GB/64GB/128GB DDR4；支持≥16个永久内存插槽 |
|  |  | 最大内存容量：≥8TB |
|  |  | 本次配置：≥12*64GB RDIMM, 3200MT/s,双列 |
| 5 | 硬盘 | 本地最大支持硬盘数量：≥26块2.5”硬盘；前面板支持≥24块2.5”NVMe SSD；支持≥2个M.2热插拔SSD系统盘，支持RAID数据保护；提供官网截图证明 |
|  |  | 本次配置：≥4块800GB 3DWPD SAS SSD；20块2.4TB 10K RPM SAS热插拔硬盘 |
| 6 | RAID卡 | 至少支持RAID 0,1,5,6,10,50,60，带≥8Gb缓存 |
| 7 | 万兆网口 | 本次配置≥4个10GbE SFP+网口（含模块） |
| 8 | 千兆网口 | 本次配置≥2千兆网口 |
| 9 | PCIe扩展 | 支持≥8个PCIe 4.0插槽，最多支持≥6个x16 PCIe 4.0插槽，提供官方产品截图证明 |
|  |  | 本次至少配有2个x16 PCIe插槽 |
| 10 | 安全性 | 支持加密签名固件、安全引导、安全擦除，提高整安全性，提供原厂证明 |
| 11 | 管理 | 前面板上支持LCD，可显示默认或定制信息，包括IP地址、服务器名称、支持服务编号等。如果系统发生故障，该液晶屏上将显示关于故障的具体信息； 配有独立远程管理卡（支持远程监控图形界面,可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开关机、重启、更新Firmware,虚拟KVM,虚拟软驱,虚拟光驱等操作）；主板集成驱动程序SD卡，可以将驱动程序等存放于存储空间，安装Windows OS不需要导航盘和驱动盘，方便系统安装和管理；支持通过手机和平板电脑管理服务器，可以做现场的资产清点。 |
| 12 | 电源 | 2个80 Plus铂金认证高效热插拔≥1400w交流冗余电源，提供80 Plus铂金电源认证证书。 |
| 13 | 风扇 | 配置≥6个热插拨冗余风扇 |
| 14 | 数据保护软件 | 配置一套与服务器同一品牌的数据保护软件，配置500GB容量，支持VMware ESXi、Microsoft Hyper-V 和 KVM ，支持重复数据消除、复制、数据完整性和加密。需提供官方彩页或官网链接截图 |
| 15 | SDS软件 | 本次随服务器主机配置一套同一品牌的SDS软件，提供4TB可用容量，支持NAS和SAN，支持SMB/NFS/iSCSI协议，提供HTML5 GUI 界面、数据分层功能、远程复制功能、快照功能等，需提供官方彩页或官网功能截图 |
| 16 | 制造 | 原厂商拥有ISO9001:2015质量管理体系认证，ISO14001：2015环境管理体系认证，ISO45001职业健康安全体系认证，ISO/IEC20000-1:2011 信息技术 服务管理体系认证，IEC27001:2013信息技术安全技术信息安全管理体系认证。 |
| 17 | 服务 | 原厂商提供质保服务，提供三年7×24小时，并出具授权函 |

## 万兆交换机

| 序号 | 指标项 | 详细功能要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 交换性能 | 交换传输速率≥960Gbps |
|  |  | 吞吐量≥720 Mpps |
|  |  | 延迟≤800纳秒 |
| 2 | 端口密度 | 支持≥2个QSFP28 100Gb上联端口； |
|  |  | 支持≥28个10Gb SFP+业务端口，当前配有≥24个10Gb短波光模块和≥1条3米QSFP+到QSFP+ 40GbE直连线缆 |
| 3 | 二层功能 | MAC地址表≥272K；CPU内存≥4GB； |
|  |  | 支持IEEE 802.1d、802.1w、802.1s |
|  |  | 支持IEEE 802.1Q VLAN≥4K |
|  |  | 支持GVRP |
|  |  | 支持多个端口的链路聚合,每个组支持≥32个链路,支持≥128个组 |
|  |  | 支持IGMPv1/v2/v3 Snooping |
|  |  | 支持端口安全，支持IEEE 802.1x |
|  |  | 支持sFlow等流量统计功能 |
| 4 | 三层功能 | 支持RIP v1/v2、OSPF、BGP等主流路由协议 |
|  |  | IPv4路由≥200K |
|  |  | IPv6路由≥64K |
|  |  | 支持IGMPv1/v2/v3，支持PIM |
|  |  | 支持ARP Proxy、DHCP Relay |
|  |  | 硬件内核支持IPv6协议 |
| 5 | 虚拟化 | 支持VXLAN网关功能 |
|  |  | 支持ONIE开放网络安装环境，支持三种以上网络操作系统，提供官方盖章证明 |
| 6 | 融合网络功能 | 支持DCB，支持PFC(802.1Qbb)、ETS (802.1Qaz)、DCBx、iSCSI TLV和iSCSI优化 |
| 7 | 可靠性 | 支持VRRP |
|  |  | 提供电源和风扇冗余，并支持热插拔 |
| 8 | 安全性 | 支持Telnet访问的源IP授权控制 |
|  |  | 防DOS攻击 |
| 9 | 管理性 | 支持CLI(需兼容业界主流标准) |
|  |  | 支持Telnet、Console、RMON、SSH、SNMP v1/v2/v3等管理方式 |
|  |  | 支持Syslog日志格式 |
| 10 | 保修与服务 | 本次提供3年原厂保修服务且需提供原厂针对此项目服务承诺函，提供7*24热线支持，当天4小时上门服务。为确保设备是由原厂按照本项目技术要求所提供的完整配置，所有设备都必须可在原厂官网通过设备唯一身份号码查询到该设备详细配置和设备保修状态。 |