技术参数、配置需求：

- 多导睡眠记录仪

- 导联数≥30导:EEG*6导、EOG*2导、EMG*1导、ECG*1导、肢体运动*2导、心率、SpO2 、脉搏率、脉搏波、热敏式气流、压力式气流、胸式呼吸、腹式呼吸、体位、鼾声*2导、以及睡眠分期/觉醒可信度、呼吸事件可信度、呼吸事件类型可信度，压力滴定通道*10导、外接信号*8导（可接呼末CO2，食道压， PH值，NPT，光传感器，经皮CO2，分贝计， 心电监护等）

- 有断电续传功能

- 可同时连接热敏型和压力型口鼻气流传感器

- 标配高质量的血氧监测模块

- 设备可连接任意品牌呼吸机进行压力滴定

- 系统具有扩展功能

- 睡眠软件符合最新的AASM 2.5标准，具有全中文操作界面、全中文报告

- 软件具备在记录病人数据的同时可对数据进行实时自动或手动分析；软件具备自动分析和人工分析两种方式

- 系统应具备滤波功能

- 全程实时阻抗监测，无需再手工设定导致监测数据记录间断

- 有视频管理软件，可同步进行视频监测和回放

- 具有中文报告自定义功能，可显示多种趋势图，柱状图和饼图反映患者情况，并可存储为Word，PDF，EDF，EXCEL等格式

- 睡眠呼吸记录仪

- 导联数：≥7导；口鼻气流1导、鼾声1导、呼吸运动1导、体位1导、血氧1导、 脉搏率1导、脉搏波1导、数据良好指示标识1导、PAP压力滴定7导

- 设备具备≥4GB内存

- 具有基于气流，血氧饱度度和呼吸努力度信号的良好数据指示功能

- 优良的传感器附件，保证高质量的血氧监测技术，可重复使用的体积描记式胸腹绑带，以及带过滤器的鼻气流导管。

- 可蓝牙无线联机CPAP或BiPAP呼吸机进行压力滴定，具有在电脑上调压的压力滴定控制软件；并且能够记录实时潮气量，压力变化，漏气量等数据。

- 呼吸机（睡眠双水平）

- 全自动双水平模式

- 高级事件探测技术

- 防水流倒灌的“干盒子”技术

- 呼吸机有预加热功能

- 通过蓝牙连接睡眠初筛设备做压力滴定。

- 无缝连接科室PSG设备，可选配专用模块在监控室远程控制呼吸机。

- 呼吸机（睡眠单水平）

- 通气模式要求:全自动单水平模式 Auto-CPAP；固定单水平模式 Fixed CPAP；

- 高级事件探测技术

- 防水流倒灌的“干盒子”技术

- 呼吸机有预加热功能

- 通过蓝牙连接睡眠初筛设备做压力滴定

- 无缝连接科室PSG设备，可选配专用模块在监控室远程控制呼吸机。

- 手握式脉搏血氧仪

- 记忆功能：≥72小时数据存储（可配合软件进行分析）

- 操作模式：连续